## Slide 1: COSTOS Y PRESUPUESTOS
Clasificación de los costos
Ingeniero Gustavo Massucco

## Slide 2: CLASIFICACION DE LOS COSTOS
Costos Directos e Indirectos
Según como se cargan al producto

## Slide 3: DIRECTOS e INDIRECTOS
DIRECTOS
  Son aquellos que se pueden identificar como realizados a cuenta de una orden de producción en particular
INDIRECTOS
  Son los que provienen de la operatoria general de la empresa beneficiando a todos los productos o procesos y sin constituir, por definición, cargo directo a ningún trabajo especifico; se aplican al producto mediante procedimientos de prorrateo

## Slide 4: COSTO DIRECTO
Costo Directo (costo primo)
Costo de la Materia Prima Directa
Cantidad de materia prima utilizada
Materia prima componente
Merma
Rechazo
Desperdicio o recorte
Precio de la materia prima utilizada
Nacional
Importada
Costo de la Mano de Obra Directa
Cantidad de mano de obra directa (tarjeta / reloj)
Precio de la mano de obra directa
Salario visible (bolsillo)
Salario invisible (cargas sociales)
FAS
FOB
CIF

## Slide 5: COSTO DIRECTO
Cantidad de materia prima utilizada
Merma
  Son perdidas ocasionadas en las materias primas por movimiento, almacenamiento, evaporación en los fluidos, etc
Materia prima componente
  La cantidad usada de materia prima no es solo la que compone el producto terminado, sino también la que se gasto también durante el proceso productivo y que debe formar parte del costo

## Slide 6: COSTO DIRECTO
Rechazo
  Son perdidas ocasionadas por los productos que se encuentran fuera de la tolerancia de plano y que control de calidad las elimina del proceso.
  Pudiéndose “retrabajar”, si el defecto es solucionable o “descartar”, si no lo es.
  Se deben diseñar adecuadamente los puntos de control, de manera que no se continúe agregando mas MP o MOD a un producto defectuoso
Desperdicio o recorte
  Es aquella parte del material sobrante que ocurre en el proceso productivo, como por ejemplo la viruta de acero en las piezas torneadas, o el recorte de chapa en las estampadas

## Slide 7: COSTO DIRECTO
Costo de la materia prima utilizada
Materia prima importada
  FAS: en origen, al costado del barco
  FOB: en origen, sobre el barco
  CIF: con el costo del seguro y flete incluido
Materia prima nacional
  La materia prima se adquiere en el mercado y es posible que se deba considerar el costo del flete

## Slide 8: COSTO DIRECTO
Cantidad de mano de obra directa utilizada
Sistemas de control
  La unidad en que se mide la MOD es la Hora Hombre (HH) y es la actividad desplegada por un operador en una hora.
  Si la empresa produce un único producto, la suma de las horas trabajadas por los operarios daría la incidencia de la MOD.
  Si se trabaja con un “mix” de productos, entonces habra que identificar exactamente la carga horaria de cada operador.
  Así como en la MP existen una serie de perdidas, en la MOD también las habrá, por ejemplo
    Paradas de maquina
    Falta de algún suministro
    Adicional por tareas repetitivas
    Adicional por necesidades fisiológicas
    Adicional por ausentismo, enfermedad, etc

## Slide 9: COSTO DIRECTO
Costo de la mano de obra directa utilizada, esta constituida por dos rubros
Salario visible o Neto
  Es el que recibe “en mano” el operario
Salario invisible o Bruto
  Esta compuesto por lo que le cuesta a la empresa ese operario, aproximadamente entre un 50% y un 70% por sobre el neto.
  Este salario bruto, esta formado por el costo de los beneficios sociales que el trabajador recibe, algunos de ellos son:
    Aguinaldo (SAC)
    Aportes jubilatorios
    Feriados pagos
    Vacaciones
    Enfermedades
    Preaviso e indemnización por despido

## Slide 10: COSTO DIRECTO
$
0 q (cant)
CD total = CD unitario x q
$
0 q (cant)
CD unitario = CD total / q
CD unitario
CD unitario
El costo directo es proporcional al numero de unidades producidas

## Slide 11: CALCULO DE LA MATERIA PRIMA
Materias Primas
En una empresa manufacturera se procesa una sola materia prima en tres secciones operativas obteniéndose un solo producto.
Ocurriendo los siguientes eventos:
Durante el proceso 3 ocurre una merma del 2% del material y se obtiene un 5% de recortes; durante el proceso 2 ocurren mermas por un 3% del material y 8% de recortes y durante el proceso 1 ocurren mermas por un 8% y 20% de recortes.
Al finalizar el Proceso 1 se obtiene 100 Kg de producto terminado.
Los recortes se reciclan totalmente en la fábrica.
Determinar:
1. Cantidad que debe ingresar al sistema productivo, discriminando cantidad de materia prima más merma y cantidad de recortes.
2. Encontrar las mermas y recortes parciales y totales. Cantidad que pasa al segundo y al primer proceso.
3. Cantidad de materia prima que se utilizará para el cálculo del costo del producto.

## Slide 12: CALCULO DE LA MATERIA PRIMA
M%
Y
X
Y- Y(M%) = X => Y (1 – M%) = X =>
Y
=
X
1 – M%

## Slide 13: CALCULO DE LA MATERIA PRIMA
PROCESO 1
Encuentro el R1
100 125 entonces 125 - 100 = 25 kg
0,8
Encuentro la M1
125 135,87 entonces 135,87 - 125 = 10,87 kg 0,92
Resumiendo:
M1= 10,87 kg Y1= 135,87 kg
R1= 25 kg
=
=

## Slide 14: CALCULO DE LA MATERIA PRIMA
PROCESO 2
Encuentro el R2
135,87 147,68 kg entonces 147,68 kg – 135,87 kg = 11,81 kg
0,92
Encuentro la M2
147,68 152,25 kg entonces 152,25 – 147,68 = 4,57 kg
0,97
Resumiendo:
M2 =4,57 kg Y2= 152,25 kg
R2= 11,81kg
=
=

## Slide 15: CALCULO DE LA MATERIA PRIMA
PROCESO 3
Encuentro el R3
152,25 160,27 kg entonces 160,27 kg – 152,25 kg = 8,01 kg
0,95
Encuentro la M3
160,27 163,54 kg entonces 163,54 kg – 160,27 kg = 3,27 kg
0,98
Resumiendo:
M3 =3,27 kg Y3 = 163,54 kg
R3= 8,01kg
=
=

## Slide 16: CALCULO DE LA MATERIA PRIMA
Por lo tanto
Merma total = M1 + M2 + M3 =18,71 kg
Recorte total = R1 + R2 + R3 = 44,83 kg
Producto terminado = 100 kg
Cantidad de MP para calcular el costo = 118,71 kg
163,53 kg – RT = 118,71 kg
100 kg + MT = 118,71 kg

## Slide 17: COSTOS INDIRECTOS
Costo Indirecto
Costo de la Mano de Obra Indirecta
Gastos Generales de Fabricación
Energía, combustibles, materiales de consumo, amortizaciones, seguros, etc.
Sueldos de producción
Supervisor
Jefe de fabrica
Ingeniería Industrial
Control de calidad
Jornales
Operarios de limpieza
Mantenimiento
Almacenes
Movimientos y transportes

## Slide 18
COSTO INDIRECTO
Mano de Obra Indirecta
  es toda aquella mano de obra que no puede ser imputada directamente al costo del producto, dado que no interviene directamente en la transformación del producto, sino que su intervención está dedicada a toda la actividad fabril en su conjunto

## Slide 19: COSTO INDIRECTO
Sueldos de taller
  Supervisores de Planta
  Jefes de Taller,
  Administrativos de Taller, etc.
Jornales de Taller
  Ayudantes Generales (personal de limpieza, carga y descarga, etc.)
  Transporte (guinches, autoelevadores, zorras, etc.)
  Engrasador
  Etc.
Esta mano de obra indirecta esta integrada por:

## Slide 20: COSTO INDIRECTO
Sueldos y Jornales de Servicios Auxiliares
  Almacenes
  Mantenimiento
  Control de Calidad
  Abastecimiento
  Servicio de Vigilancia
  Ingeniería Industrial
  Seguridad Industrial,
  Aseguramiento de la Calidad
  etc.

## Slide 21: COSTO INDIRECTO
Sueldos de Administrativos y Dirección
  Director de Producción
  Gerente de Planta
  Administrativos de Planta
  etc.

## Slide 22: COSTO INDIRECTO
Gastos Generales de Fabricación
  son aquellos gastos vinculados directamente con la producción, que si bien no forman parte del costo directo, resultan indispensables para el funcionamiento de la fábrica

## Slide 23: COSTO INDIRECTO
Materiales
Insumos para la fabricación que forman parte del producto
  Este rubro comprende materiales, que si bien forman parte del producto, no son considerados materia prima directa
  Ejemplos: aceites, refrigerantes, pegamento, herramientas, etc.
Insumos generales para el taller
  Este rubro comprende insumos para máquinas y equipos que se consumen, en general en el término de un año, que no son inventariables, y que por lo tanto no se amortizan.
  Ejemplos: repuestos, papel de lija, tela esmeril, cepillos, limas, pinceles, mechas, roscas, discos para amoladora, brocas cilíndricas, elementos de limpieza, aditivos, combustibles, etc.

## Slide 24: COSTO INDIRECTO
Gastos de la Fábrica
  Amortizaciones de máquinas y equipos
  Seguros de Fábrica
  Servicios (fuerza motriz, luz, gas, etc.)
  Impuestos inmobiliarios de Fábrica
  Alquiler del taller o del depósito
  Mantenimiento
  Reparación de máquinas y equipos
  etc.